## Slide 1: Nivelul rețea

## Slide 2: IP, IPv4/IPv6, CIDR, Subnetting, VLSM

## Slide 3: Obiective
La finalul cursului, studentul poate: - Explica rolul nivelului rețea și diferența MAC vs IP - Identifica tipuri de protocoale la nivel rețea (rutabile vs rutare) - Explica structura de bază a IPv4 și IPv6 și câmpuri cheie (TTL/Hop Limit, Next Header) - Lucra cu CIDR (prefix /n) și calcula: rețea, broadcast, interval host - Face subnetting cu mască fixă (FLSM) și cu mască variabilă (VLSM) în IPv4 - Identifica tipuri de adrese și tipuri de comunicare (unicast, multicast, broadcast/anycast) - Înțelege noțiuni esențiale IPv6: link-local, global, multicast, prescurtări

## Slide 4: Funcțiile nivelului rețea
Fragmentarea datagramelor (unde e cazul) și reasamblarea la destinație
Rutarea pachetelor de la sursă la destinație

## Slide 5: Tipuri de protocoale de nivel rețea
Protocoale rutabile
  transportă date de la niveluri superioare (ex: IP)
Protocoale de rutare
  ajută la determinarea rutei (ex: OSPF, RIP) (doar mențiune aici)

## Slide 6: De ce IP și nu MAC?
MAC (nivel 2): semnificație locală (într-un domeniu L2)
IP (nivel 3): semnificație ierarhică (rețea + host), rutabil global

## Slide 7: IP: ideea de bază
Protocolul fundamental al Internetului
Best effort (nu garantează livrare)
Adrese logice + rutare

## Slide 8: Versiuni IP
IPv4: 32 biți, foarte răspândit
IPv6: 128 biți, spațiu mare de adrese + simplificări

## Slide 9: IPv4 vs IPv6 (comparare rapidă)
IPv4 | IPv6
32 biți | 128 biți
header variabil + checksum header | header fix (extensii) + fără checksum header
broadcast există | broadcast nu există (înlocuit prin multicast)
fragmentare posibilă în rețea | fragmentare doar la sursă (prin extensii)
NAT des întâlnit în practică | permite din nou end-to-end (în principiu)

## Slide 10: Tipuri de comunicare IPv4
Unicast: un host -> un host
Multicast: un host -> grup
Broadcast: un host -> toate host-urile dintr-un segment

## Slide 11: Format pachet IPv4 (câmpuri cheie)

## Slide 12: IPv4: câmpuri esențiale (partea 1)
Version (4): 4
IHL: lungimea header-ului
DSCP/ECN: QoS și congestion notification (conceptual)
Total Length: header + date

## Slide 13: IPv4: câmpuri esențiale (partea 2)
Identification + Flags (DF/MF) + Fragment Offset: fragmentare
TTL: scade la fiecare hop, previne bucle infinite
Protocol: ce e încapsulat (TCP=6, UDP=17, ICMP=1)

## Slide 14: IPv4: câmpuri esențiale (partea 3)
Header Checksum: doar pentru header
Source / Destination Address: 32 biți
Options: rare în practică

## Slide 15: Format IPv6 (header fix + extensii)

## Slide 16: IPv6: câmpuri esențiale
Version: 6
Traffic Class + Flow Label
Payload Length
Next Header (analog “Protocol”, dar și extensii)
Hop Limit (analog TTL)
Source/Destination: 128 biți

## Slide 17: Adresare IPv4: rețea + host
O adresă IPv4 are:
  partea de rețea (prefix)
  partea de host
Masca/prefixul separă cele două părți

## Slide 18: Clase IPv4 (istoric, pentru context)
Model vechi, înlocuit de CIDR
Clase A/B/C, D multicast, E rezervat Notă: în practică lucrăm cu CIDR, nu cu clase.

## Slide 19: CIDR
Alocare fără clase
Notație /n = număr biți 1 în mască
Exemplu: 255.255.0.0 = /16
[SCENARIO] c5-assets/scenario-cidr-basics/

## Slide 20: Subnetting IPv4 (FLSM)
Împărțim o rețea în subrețele egale
Luăm biți din partea de host și îi mutăm în prefix
[SCENARIO] c5-assets/scenario-subnetting-flsm/

## Slide 21: VLSM (IPv4)
Subrețele cu mărimi diferite, alocate eficient
Pași tipici:
  sortezi cerințele descrescător (hosts)
  aloci blocuri de puteri ale lui 2
  verifici alinierea la prefix
[SCENARIO] c5-assets/scenario-vlsm/

## Slide 22: Adrese speciale IPv4
0.0.0.0 (default / “toate interfețele” în bind)
255.255.255.255 (broadcast limitat)
loopback: 127.0.0.0/8 (uzual 127.0.0.1)
link-local: 169.254.0.0/16
private: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16

## Slide 23: IPv6: reprezentare și prescurtare
scriere hex, 8 grupuri
eliminare zerouri la început de grup
o singură compresie cu :: pentru cea mai lungă secvență de 0
[SCENARIO] c5-assets/scenario-ipv6-shortening/

## Slide 24: IPv6: tipuri uzuale de adrese
loopback: ::1
global unicast: 2000::/3
link-local: fe80::/10
multicast: ff00::/8
default route: ::/0

## Slide 25: Tipuri de comunicare IPv6
unicast
multicast
anycast (aceeași adresă pe mai multe noduri, ajunge la “cel mai apropiat”)

## Slide 26: IPv6 scopes (ideea)
link-local: doar pe link
unique local: intern (de obicei)
global: rutabil global
multicast: scope inclus în adresă (conceptual)

## Slide 27: Subnetting în IPv6 (practic)
primești un prefix (ex: /48)
aloci subrețele prin extinderea prefixului (frecvent /64 pentru LAN)
numărul de subrețele din /48 în /64 este 2^(64-48)=65536

## Slide 28: IPv6 în URL-uri
[2001:db8::1]
cu port: [2001:db8::1]:8080

## Slide 29: Recapitulare
rol L3: adresare + rutare + TTL/Hop Limit
IPv4: CIDR + subnetting + VLSM
IPv6: tipuri de adrese + prescurtare + prefixe

## Slide 30: Pregătire pentru Curs 6
NAT/PAT, ICMP, DHCP, BOOTP
legătura între L2 (ARP) și L3 (IP), apoi L3->L4 (porturi)